## Slide 1: Umpilähteiden käytön jatkaminen – säteilylain 75 § muuttaminen
Verkkoseminaari 13.11.2023
Venla Kuhmonen, tarkastaja
Säteilyturvakeskus

## Slide 2: Säteilylaki, umpilähteiden käytöstä poisto ja siirtymäaika

## Slide 3: Säteilylain (859/2018) määräaika umpilähteiden käytöstäpoistolle
Säteilylain 75 §:ssä säädetään että umpilähde on poistettava käytöstä viimeistään, kun 40 vuotta on kulunut sen vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta.
Käytöstä poiston mahdollisuuksia ovat umpilähteen
  palauttaminen sen valmistajalle tai toimittajalle
  luovuttaminen toiminnanharjoittajalle, jolla on asianmukainen turvallisuuslupa radioaktiivisten jätteiden vastaanottamiseen ja käsittelyyn
Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisella tarkoitetaan käytännössä valmistajan antamaa sertifikaattia, joka osoittaa umpilähteen täyttävän umpilähdestandardin vaatimukset esimerkiksi tiiviyden osalta.
Siirtymäaika umpilähteiden käytöstäpoistolle on 5 vuotta säteilylain voimaantulosta eli se päättyy 15.12.2023.
14.11.2023

## Slide 4: Kansallisen ydinjätehuollon yhteistyöryhmä (YETI)
Työ- ja elinkeinoministeriön 2017 asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää ydinjätteiden ja muiden radioaktiivisten jätteiden huollon tavoitteita, ratkaisuvaihtoehtoja ja kehitystoimenpiteitä Suomessa nykyhetkestä pitkälle tulevaisuuteen.
Kansallisen ydinjätehuollon yhteistyöryhmän tavoitteena on että kaikesta radioaktiivisesta jätteestä huolehditaan asianmukaisesti ja alan eri toimijoiden välillä on toimiva yhteistyö.
Ryhmän jäseniä olivat ministeriöiden (TEM, STM, UM ja YM), STUK:n, ydinvoimayhtiöiden (Fortum Power and Heat, TVO ja Fennovoima), Posivan, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja yliopistojen (HY ja LUT) edustajat.
Työryhmän tulokset koottiin 2019 ilmestyneeseen loppuraporttiin, jossa työryhmä asetti suosituksia ja ehdotuksia ryhmän jäsenille. Suositusten ja ehdotusten etenemistä seurataan YETI-seurantaryhmässä.

## Slide 5: Kansallisen ydinjätehuollon yhteistyöryhmä YETI
YETI-seurantaryhmässä on käsitelty umpilähteiden käytöstäpoistoa ja siihen liittyviä tunnistettuja haasteita vuosien 2021-2022 aikana.
YETI-seurantaryhmässä perustettiin (korkea-aktiivisten)-umpilähteiden käytöstäpoistoa käsittelevä pienryhmä, jossa on jäseniä TEM:stä, STUK:sta, Fortumilta, TVO:lta, VTT:ltä ja Posivasta. Pienryhmä on selvittänyt lähemmin umpilähteiden käytöstäpoistoon liittyviä kysymyksiä ja etsinyt ratkaisuja, joissa huomioidaan kansallinen osaaminen ja kyvykkyys radioaktiivisten jätteiden käsittelyssä ja loppusijoittamisessa.
Seurantakokouksessa 16.2.2023 STM esitti STUK:lle pyynnön laatia ehdotus toimenpiteistä tilanteeseen.
STUK toimitti maaliskuun lopussa 2023 STM:lle muistion, jossa yhtenä muutosehdotuksena olisi muutos säteilylakiin. Säteilylain muutos olisi sisällöltään sellainen, että STUK voisi myöntää hakemuksesta määräajaksi luvan käyttää umpilähteitä tällä hetkellä asetettua määräaikaa pidempään. Vaatimuksena olisi hakemuksessa osoittaa umpilähteiden olevan eheitä ja kunnossa edelleen.

## Slide 6: Käytöstä poistamisen haasteet
Ensisijainen vaihtoehto on umpilähteen palauttaminen valmistajalle tai toimittajalle
  Vanhojen umpilähteiden tapauksessa ei yleensä mahdollista
Kansalliset resurssin käytöstä poistoon ovat niukat
  Tällä hetkellä on vain yksi toimija, vastaanottaa umpilähteitä toisilta toiminnanharjoittajilta
  Kuljetuspalveluiden tarjoajia muutamia (korkea-aktiiviset umpilähteet)
  Korkea-aktiivisten umpilähteiden purkamiseen loppusijoitusta varten on käytössä rajallisesti välineistöä ja tekijöitä
Loppusijoitukseen liittyy ratkaisemattomia kysymyksiä
  Tiettyjen radionuklidien osalta loppusijoitusratkaisua ei ole vielä
  Käytännössä tällaiset poistettavat umpilähteet jäävät valtion välivarastoon

## Slide 7: Korvaavien umpilähteiden saatavuuteen liittyvät haasteet
Suuri osa umpilähteissä käytettävistä radioaktiivisista alkuaineista tullut Venäjältä
  Talouspakotteet ovat tehneet nuklidien ja umpilähteiden hankkimisen hankalaksi tai mahdottomaksi
Umpilähteiden saatavuus heikentynyt huomattavasti
Korvaavan umpilähteiden puuttuminen käytännössä johtaa joillain toiminnanharjoittajilla toiminnan lopettamiseen Suomessa

## Slide 8: Säteilylain muutoksen valmistelu

## Slide 9: Säteilylain muutoksen valmistelu
STM aloitti lakimuutoksen valmistelun toukokuussa 2023
Hallituksen esitys oli ulkoisilla lausunnoilla 28.6.-17.8.2023
Lausuntoja saatiin 12 kpl
Esitystä tarkennettiin joiltain osin saatujen lausuntojen pohjalta ja se siirtyi Eduskunnan käsittelyyn
Esitys oli työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä 24.10.2023 ja 26.10.2023
Valiokunta ehdottaa mietinnössään 9.11., että Eduskunta hyväksyy muutosehdotuksen

## Slide 10: Lakimuutoksen sisältö
Muutosteksti säteilylain 75 §:n 4 momenttiin:
  Umpilähde on poistettava käytöstä 83 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään, kun 40 vuotta on kulunut sen vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta. Säteilyturvakeskus voi kuitenkin ennen mainitun määräajan täyttymistä toiminnanharjoittajan hakemuksesta päättää turvallisuusluvassa umpilähteen käytön jatkamisen sallimisesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Edellytyksenä on, että umpilähteen eheydestä ja turvallisesta käytöstä on varmistuttu sekä se, että umpilähteen poistaminen käytöstä tai korvaavan umpilähteen hankkiminen ei ole kohtuudella toteutettavissa. Arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti umpilähteen ikä ja käyttöolosuhteet.

## Slide 11: Lakimuutoksen sisältö
Hakemuksen toimittaminen lakimuutoksen jälkeen:
  Jos toiminnanharjoittaja on kahden kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta 75 §:n 4 momentin mukaisesti hakenut turvallisuuslupaa umpilähteelle, jonka vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta on kulunut vähintään 40 vuotta, umpilähteen käyttöä saa jatkaa niin kauan kuin Säteilyturvakeskus on ratkaissut hakemuksen. Umpilähteen käytön jatkamista koskevassa päätöksenteossa on otettava huomioon, mitä mainitussa momentissa säädetään luvan voimassaoloajasta ja erityisistä edellytyksistä.

## Slide 12: Jatkoajan myöntäminen umpilähteen käyttöön
Edellyttää erillistä hakemusta luvanhaltijalta
Jatkoajan myöntämiselle umpilähteen käyttöön on edellytyksenä turvallisesta käytöstä varmistuminen
Arvioitavia asioita ovat umpilähteen eheys, käyttö- ja säilytyshistoria, lisäksi ei ole kohtuudella saatavilla korvaavaa umpilähdettä tai loppusijoittaminen ei ole kohtuudella toteutettavissa
Määräaikainen lisäaika, jonka kesto on enintään viisi vuotta kerrallaan, lisäaika voi olla myös kestoltaan lyhyempi